## Slide 1: Radioökologie und Strahlenschutz
Vorlesung HsH: SS 2017
Ulrich J. Schrewe
Themen:
Anwendung kernphysikalischer Messverfahren in
der industriellen Messtechnik
Eigenschaften ionisierender Strahlung
Strahlungswirkung - Strahlenschutz

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundlagen Atomphysik
Basiswissen Kernphysik
Röntgenstrahlung
Strahlungswechselwirkung
Strahlungsnachweis
Anwendungen
Grundlagen Strahlenschutz
Strahlenschutzgesetz

## Slide 3: Zugang zu den Unterlagen
Microsoft Power Point Dateien mit Vorlesungsunterlagen
finden Sie als Web-Disk:
https://webdisk.hs-hannover.de
Oder über die Homepage:
http://schrewe.wp.hs-hannover.de
Fragen (jederzeit) auch per E-Mail:
ulrich.schrewe@hs-hannover.de

## Slide 4: Rechtsvorschriften zum Strahlenschutz
Nach den großen Entdeckungen: 1895 X-Strahlung (Röntgen), 1896 Radioaktivität (Bequerel), 1898 Radium (Curie) standen zunächst positive Effekte der Radioaktivität im Vordergrund. Es zeigten sich aber bald auch strahlenbedingte (Berufs-) Erkrankungen.
1928 wurde die International Commission on Radiological Protection – ICRP in Stockholm gegründet deren Empfehlungen seitdem das Strahlenschutzrecht weltweit maßgeblich beeinflusst haben (bedeutendes Mitglied – Rolf Sievert, Stockholm).
1959 Atomgesetz zur friedlichen Nutzung der Atomenergie. Dazu 1960 Erste Strahlenschutzverordnung, 1973 Röntgenverordnung; Novellierungen der StrlSchV: 1964, 1976, 1989, 2001 und 2011.
2019 eigenständiges neues Strahlenschutzgesetz (mit Verordnungen)
Internationale Strahlenschutz-kommission 1928
Rolf Sievert,
1896 - 1966

## Slide 5: Exposition im StrlSchG – neuer zentraler Begriff
Exposition (lat. Expositio – Aussetzung)
In der Medizin definiert als „Faktor, dem eine Gruppe von Menschen ausgesetzt ist“.
StrSchG: Expositionskategorien: - Exposition der Bevölkerung
- berufliche Exposition
- medizinische Exposition
Unterteilungen des StrlSchG:
Teil 2: „Strahlenschutz bei geplanten Expositionen“
Teil 3: „Strahlenschutz bei Notfallexpositionen“
Teil 4: „Strahlenschutz bei bestehenden Expositionssituationen“
Teil 5: „Expositionsübergreifende Vorschriften“

## Slide 6: Struktur des StrlSchG 2019 Teil 1 - 4
Teil 1: Einleitende Vorschriften, Geltungsbereich, Begriffe.
Teil 2: Strahlenschutz bei geplanten Expositionsbedingungen
- entspricht im Wesentlichen der alten StrlSchV
- keine Unterscheidung von „Tätigkeiten“ und „Arbeiten“
Teil 3: Strahlenschutz bei Notfallexpositionen
- entspricht bisherigem Strahlenschutzvorsorgegesetz
- regelt Notfallmanagement von Bund und Ländern
Teil 4: Strahlenschutz bei bestehenden Expositionssituationen
- Expositionen nach Notfällen
- Schutz vor Radon, radioaktive Bauprodukte, kontaminierte Gebiete, z. B. Altlasten

## Slide 7: Struktur des StrlSchG 2019 Teil 5 - 8
Teil 5: Expositionsübergreifende Vorschriften
- Überwachung der Umweltradioaktivität
- Umgang mit beruflichen Expositionen
- Strahlenschutzregister, Strahlenpass, Haftung
Teil 6: Strahlenschutzrechtliche Aufsicht, Verwaltungsverfahren
Teil 7: Verwaltungsbehörden
- Zuständigkeiten Bund- und Landesbehörden
- Zuständigkeiten Bundesbehörden, insbesondere des Bundesamtes für Strahlenschutz BfS
Teil 8: Schlusbestimmungen
- Bußgeldvorschriften, Übergangsvorschriften

## Slide 8: Teil 1 Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungs- und Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz trifft Regelungen zum Schutz des Menschen und, soweit es um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung insbesondere bei geplanten Expo-sitionssituationen, Notfallexpositionssituationen, bestehenden Expositionssituationen.
(2) Dieses Gesetz trifft keine Regelungen für die Exposition von Einzelpersonen der Bevölkerung oder Arbeitskräften durch kosmische Strahlung, mit Ausnahme des fliegenden und raumfahrenden Personals,
die oberirdische Exposition durch Radionuklide, die natürlicherweise in der nicht durch Eingriffe beeinträchtigten Erdrinde vorhanden sind,
die Exposition durch Radionuklide, die natürlicherweise im menschlichen Körper vorhanden sind, und durch kosmische Strahlung in Bodennähe.
(3) Dieses Gesetz und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels anzuwenden.

## Slide 9: Teil 1 Allgemeine Vorschriften
§2 Exposition, Expositionssituation, Expositionskategorie
(1) Exposition ist die Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Köper durch Strahlenquellen außerhalb des Körper und innerhalb des Körpers oder das Ausmaß dieser Einwirkung.
§3 Begriffe der radioaktiven Stoffe
Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und deren Aktivität oder spezifische Aktivität nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden kann.
„nicht außer Acht lassen“ <=> „oberhalb von Freigrenzen, wobei sich die Freigrenzen am 1 mSv/a Konzept orientieren.“

## Slide 10: Ist Strahlungswirkung positiv oder negativ?
Biologische Systeme können bei nicht zu großer Strahlungsdosis „positive“ Effekte zeigen.
Nach der Entdeckung der Röntgenstrahlung und der Radioaktivität standen zunächst diese „biopositiven“ Aspekt im Blickpunkt.
Später offenbarten sich Spätfolgewirkungen, wie zum Beispiel die Erzeugung maligner Karzinome.
.....heute ist mehr die schädigende Wirkung der Strahlung im Blickpunkt...

## Slide 11: Historisches
Nach der Entdeckung der Röntgenstrahlung im Jahr 1895 wurden sehr rasch die Anwendungsmöglichkeiten der medizinischen Diagnostik erkannt (Röntgen, 1896). Diagnostische Verfahren fanden rasche Verbreitung.
Im Zusammenhang mit der Diagnostik beobachtete man auch Nebenwirkungen: z. B. Hautrötung, Haarausfall, tiefgreifende Hautschädigung –
also Zellschädigungen
Vermutung: Strahlung kann auch Tumor-
Zellen zerstören.
Bereits 1899 gelang die erste Therapie eines Hauttumors.
Historische Röntgenaufnahme: Hier die Hand von Anatomieprofessor von Kölliker. Röntgen, 1896.

## Slide 12: Historisches
Die Erfolge in der Strahlentherapie waren zunächst nicht gut reproduzierbar. Es zeigte sich, dass bei richtiger Dosierung deutlich bessere Resultate erzielt werden konnten. Das Konzept der „richtigen Dosis“ entsprach den Konzepten der medizinischen Therapie mit chemischen Wirkstoffen.
Die Wirkung einer Therapie hängt von der Wahl der
„richtigen Dosis“ ab.
Erst nach langjährigem Umgang mit Radioaktivität und Röntgen-strahlung beobachtete man ein deutlich häufigeres Auftreten von Leukämien bei Ärzten und anderem medizinischen Personal.

## Slide 13: Historische Dosimetrie
Anfangs verwendete man eine Pastillenmethode. Grüne Pastillen aus Bariumplatincyanür (BaPt(CN)42H2O) färbten sich durch Bestrahlung braun.
Biologischen Dosimetrie: Die Strahlungsdosis wurde aus der Hautrötung beim Patienten selbst abgeleitet.
(Seitz und Wintz 1920).
Die physikalische Dosimetrie basierte auf Messung der durch Strahlung erzeugten Ionisierung (Christen 1913).
Es zeigte sich:
Biologische Wirkung = physikalische Dosis · Sensibilitätsfaktor
Guido Holzknecht, 1872 – 1931
Erfinder des Chromoradiometers 1902
Einer der ersten Strahlenopfer

## Slide 14: Dosimetrisches Konzept
Aus vielen historischen und pragmatischen Gründen hat sich das dosimetrische Konzept bis heute erhalten:
Wichtungsfaktoren sollen Unterschiede in der biologischen Wirkung berücksichtigt (Strahlenarten, Organe).
Das Konzept wird in der Strahlentherapie und im Strahlen-schutz heute noch verwendet.
Trotz gewisser Schwächen hat sich bisher kein anderes Konzept durchsetzen können.
Wirkung von Strahlung =
physikalische Dosis * Wichtungsfaktor

## Slide 15: Energiedosis D
Definition: Energiedosis D ist die mittlere Energie , die durch ionisierende Strahlung auf das Material im Volumen-element dV mit der Masse dm = rּ·dV übertragen wird.
Die Einheit von D ist: Gray (Gy), 1 Gy = 1 J kg-1
Die Energiedosis D ist eine für die medizinische Strahlen-therapie geeignete Messgröße, da das hier Ausmaß der direkten biologischen Schädigung proportional zu D ist.

## Slide 16: Was bedeutet 1 Gy
Vergleich mit der Wärmeenergie:
c = spezifische Wärmekapazität, m = Masse, T = Temperaturänderung
für Wasser ist:
Folgerung: Es werden 4182 J kg-1 = 4182 Gy benötigt, um 1 kg Wasser durch Bestrahlung um 1 K zu erwärmen.
Umkehrung: Die Energiedosis 1 Gy erwärmt Wasser um (1/4182) K
1 Gy bewirkt eine Erwärmung um T = 0,239 mK
Die Erwärmung durch Strahlung ist also auch bei großer Dosis sehr gering. Trotzdem kann man eine Strahlungsdosis auch mit Hilfe von Temperaturmessungen bestimmen (Kalorimetrie).

## Slide 17: Äquivalentdosis H
Die Äquivalentdosis H dient zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für stochastische Strahlenschäden (Spätfolgen, meist Krebserkrankungen).
Die Einheit von H ist „Sievert“: 1Sv = 1 J kg-1
Der Qualitätsfaktor ist Funktion des linearen Energieübertragungs-vermögens L. L bezeichnet die Energie, die geladene Teilchen pro Längeneinheit entlang ihrer Bahn abgeben (L = LET- linear energy tranfer).
Übliche Einheit des LET: 1 keV µm-1.
Die Äquivalentdosis H soll unterschiedlich Wirkungen verschiedener Strahlenarten ausgleichen: Gleiches H entspricht gleichem Risiko.
Wichtiger Grenzwert:
Normalbevölkerung: 1 mSv pro Jahr.

## Slide 18: Zelluläre und molekulare Targets
1-10 m
Zelle
2 nm
DNS
30 nm
Chromatin-
faser
Chromosom
1 m
Nukleosom
10 nm

## Slide 19: Mechanismen der Strahlungswirkung
Zerstörung chemischer Bindungen
Folgen:
DNS Schäden
Mutation
Chromosomenaberration
Zelltod
Krebsinduktion
H2O
indirekte
Strahlungswirkung
OH-
H+
DNS
direkte Strahlungswirkung

## Slide 20: Einfluss des LET
L (LET) bezeichnet den linearen Energieverlust eines geladenen Teilchens.
Einheit: 1 keV·µm-1
L entspricht (näherungsweise) der Ionisationsdichte entlang der Bahn geladener Teilchen.
Der Qualitätsfaktor Q(L) wird wesentlich durch L bestimmt.

## Slide 21: Biologische Zellen
Biologische Objekte bestehen aus Zellen. Um die Wirkung von Strahlung auf den ein Lebewesen verstehen zu können, muss man die Strahlungswirkung in Zellen betrachten.

## Slide 22: Strahlungswirkung in biologischen Zellen
1 - Zellmembran, 2 – Grundplasma, 3 – Kernmembran,
4 – Zellkern, 5 – Chromosom, 6 – Zellorganellen
Bahnspur e--Teilchen:
lockere Ionisierung, LET etwa 0,1 - 10 keV µm-1, Wahrscheinlichkeit eines Zellschadens gering.
Bahnspur α-Teilchen:
dichte Ionisierung, LET zwischen 5 – 300 keV µm-1, Wahrscheinlichkeit für Zellschaden hoch
Bei geladenen Teilchen ist die Zahl der pro Längeneinheit gebildeten Ionenpaare ein geeigneter Parameter, um die Wahrscheinlichkeit für Zellveränderungen abzuschätzen.

## Slide 23: Struktur der Chromosomen

## Slide 24: Ionisationsspuren in Nukleo-somen und in DNA
Dichte Spuren der a-Teilchen erzeugen häufiger irreparable DNA Schäden (z. B. Doppelstrang-brüche) als die lockere Ionisierung des
e--Teilchen.
1 MeV e-
3,5 MeV 
5 keV e-
1 keV e-
low-LET-Strahlung
high-LET-Strahlung

## Slide 25: Qualitätsfaktorfunktion Q(L)
Elektronen, - und Röntgen-strahlung, Myonen….
--Protonen--
--α-Strahlung--
Neutronen erzeugen verschiedene geladene Sekundärteilchen
----Schwere Ionen----
Low – LET- Strahlung
High – LET- Strahlung
Hinsichtlich der Strahlungs-wirkung ist weniger die Teilchenart sondern mehr die Ionisierungs-dichte entlang der Bahnspur relevant (LET).

## Slide 26: Deterministische Strahlenschäden
Eine große Strahlungsdosis (D > 0,25 Gy) erzeugt deterministische Strahlungsschäden (Strahlensyndrom).
Der Schadensverlauf bei einer bestimmten Dosis ist bei allen Menschen recht ähnlich.
Die Schwere des Schadens ist proportional zur Energiedosis D
Der Schadensverlauf wird von der Empfindlichkeit einzelner Organe bestimmt. Besonders betroffen sind z. B. das Knochenmark und der Darm. Nicht zu große deterministische Schäden können wieder ausheilen.
Teile des Körpers (z. B. die Extremitäten) können wesentlich höhere Strahlungsdosis tolerieren als andere.

## Slide 27: Skala der deterministischen Strahlungswirkungen
Dosis Latenz- betroffenes Überlebens- Todes-
Gy zeit Organ chance ursache
< 1 5 h Knochenmark sehr gut
1 – 2 3 h Knochenmark gut Infektion
2 – 8 ~1 h Knochenmark unsicher Infektion
Blutungen
8 - 15 0,5 h Darm sehr schlecht Darmschäden
> 50 min Nervensystem keine Hirnödeme

## Slide 28: Dosis-Wirkungsbeziehung
Bei deterministischer Strahlungswirkung existiert ein Schwellenwert. Oberhalb der Schwelle steigt der Schwere-grad des Schadens mit der Dosis an.

## Slide 29: Dosis-Wirkung in der Therapie
In der Tumortherapie nutzt man Unterschiede in der Strahlungs-empfindlichkeit von Tumorgewebe PK und gesundem Gewebe PS.
Ziel: Der Tumor soll maximal, gesundes Gewebe minimal geschädigt werden.
Tumorgewebe
gesundes Gewebe

## Slide 30: Schwellen für bestimmte klinische Effekte
Dosis/Gy Organ (Schadensart)
2 Knochenmark (Schwund), Fötus (Tod)
3 Keimdrüsen (Sterilisation)
5 Auge (grauer Star), Haut (Entzündung)
10 Haar (dauernder Ausfall)
20 Kind (Muskel, Knochen) (Wachstumsstörung)
35 Leber (Versagen)
40 Herz (Entzündung)
55 Haut (Geschwüre)
60 Knochen (Nekrose)

## Slide 31: Stochastische Strahlenschäden
Neben deterministischen Schäden gibt es auch stochastische Schadensfälle, die zum Teil erst nach langjähriger Latenzzeit auftreten.
Bei den stochastischen Schäden ist nicht der Schweregrad des Schadens, sondern die Wahrscheinlichkeit des Schadens-eintritts proportional zur Strahlungsdosis. Die Energiedosis D ist weniger gut geeignet. Man verwendet die Äquivalentdosis H = Q ּ·D zur Abschätzung der Schadenswahrscheinlichkeit.
Der Verlauf der Dosis-Wirkungsbeziehung ist bei kleiner Strahlungsdosis sehr unsicher.

## Slide 32: Dosis-Wirkungsbeziehung bei stochastischen Schäden
Mögliche Zusammenhänge
a linear
b quadratisch
c linear-
quadratisch
d supralinear
e biopositiv
Da der genaue Zusammenhang unsicher ist, nimmt man im Strahlenschutz die Gültigkeit einer linearen Dosis-Wirkungs-beziehung an.

## Slide 33: Das Problem „kleiner Dosis“
Bei großer Strahlungsdosis kann die mittlere Energiedosis zur Abschätzung der Strahlungswirkung verwendet werden.
Es gilt: Je größer die Dosis, umso homogener ist die räumliche Verteilung im bestrahlten Volumen.
Bei kleiner Strahlungsdosis wird die Strahlungswirkung von den Bahnspuren der ionisierenden Teilchen bestimmt.
Es gilt: Die räumliche Verteilung der deponierten Energie ist sehr inhomogen.
Überlagerungen der Bahnspuren und der zellulären Strukturen bedingen, dass Zellen selbst bei kleiner mittlerer Gesamtdosis keine „kleine Dosis“ erhalten.

## Slide 34: Strahlungsempfindliche Bereiche
Stochastische Strahlenschäden werden hauptsächlich durch Treffer der Zellkernbestandteile erzeugt:
Durchmesser der Chromosomen: ~1 µm
Welche Dosis erhält der Zellkern, wenn er von einem Elektron mit LET = 0,5 keV µm-1 getroffen wird? (Dichte ca. 1 g cm-3)
Energiedosis D im Volumen von 1 µm3:
Zum Vergleich: Grenzwert Normalbevölkerung 1 mGy a-1.

## Slide 35: Vergleich von e-, p, und a
Energiedosis im Zellkern durch Treffer mit verschiedenen geladenen Teilchen.
Teilchen LET / keV µm-1 Dµ / mGy
Elektron 0,1 - 10 20 - 1.600
Proton 1 - 100 200 - 16.000
a-Teilchen 5 - 300 800 - 50.000
Zum Vergleich: Die mittlere Jahresdosis beträgt 3 – 4 mGy pro Jahr, die letale Ganzkörperdosis bei ca. 10.000 mGy
Die Dosis pro Treffer ist (weitgehend) unabhängig von der mittleren Dosis. Steigende Dosis erhöht die Zahl der Treffer.

## Slide 36: Stochastische Verteilung der Dosis in kleinen Volumina
Die Verteilung der spezifischen Energie
als Funktion von dm.
Fazit: Je kleiner die Probenmasse dm, desto stärker variiert die über-tragene Energie dE.

## Slide 37: Zell- und Zellkernvolumen
Der menschliche Körper enthält eine sehr große Zahl von circa 1,2·1013 Zellen.
Zellen und der besonders strahlenempfindliche Zellkern haben unterschiedliche Größen.
Typische Werte für das Zellvolumen:
VZ = 18·18·18 µm3 = 5832 µm3 = 5,8 10-15 m3
Typische Werte für das Zellkernvolumen:
VZK = 4·4·4 µm3 = 64 µm3 = 6,4 10-17 m3
Das Verhältnis von Zellkernvolumen zu Zellvolumen beträgt:
VZK/VZ = 1,1%

## Slide 38: Abschätzungen der Zelltreffer durch die natürliche Dosis
Das Volumen VP eines Menschen betrage 70 l betragen. Die Anzahl der Zellen ist:
NZ = VP/VZ = 70·10-3 m3/ 5,8·10-15 m3 = 1,2 1013
Elektronen deponieren bei Durchqueren einer Zelle eine mittlere Energie von:
DE = 0,5 keV µm-1·18 µm = 9 keV = 1,4 10-15 J
Bei einer mittleren Jahresdosis von D = 3 mGy in der Masse 70 kg pro Jahr beträgt die Energiedeposition pro Jahr:
E = D·m = 3·10-3 J kg-1·70 kg = 0,21 J
Zahl der Zelltreffer: NTZ=E/DE= 0,21 J / 1,4 10-15 J =1,5·1014

## Slide 39: Abschätzungen der Zell- und Zellkerntreffer
Auf NZ = 1,2 1013 Zellen kommen pro Jahr 1,5 1014 Treffer.
Jede Zelle wird 12,5 mal pro Jahr getroffen.
Das Zellkernvolumen ist circa 1% des Zellvolumens.
Die Zahl der Zellkerntreffer NTZK pro Jahr ist:
NTZK = NTZ·0,01 = 1,5·1014·0,01=1,5 1012
Ein Vergleich mit der Gesamtzahl aller Zellen NZ = 1,2 1013 zeigt, dass jeder Zellkern etwa alle acht Jahre infolge der natürlichen Strahlungsbelastung einen Treffer erhält.

## Slide 40: Zeitliche Verteilung der Zellkerndosis
Realistische Simulation der zeitlichen Verteilung der Energiedeposition durch die natürliche Unter-grundstrahlung in einem Zellkern.

## Slide 41: Zusammenfassung und Folgerung
Menschliche Zellen werden als Folge der natürlichen Untergrundstrahlung etwa 10 mal pro Jahr, die Zellkerne etwa alle acht Jahre von einem Elektron getroffen.
Die Dosis pro Treffer liegt zwischen 20 und 1600 mGy.
Offensichtlich bewirkt die Mehrzahl der Treffer keine Transformation der Zellen.
Zellen verfügen über einen sehr effektiven Reparaturmechanismus gegenüber Strahlenschäden.
Die Reparaturrate ist sehr hoch, aber nicht genau 100%.

## Slide 42: Stochastische Schäden
Stochastische Schäden resultieren aus „unvollkommen reparierten Strahlungsschäden“.
Bleibende Schäden treten statistisch auf und können vom Alter der Person und den Organeigenschaften des betroffenen Gewebes abhängen.
Ursachen: Große Zellteilungsraten begünstigen das Auftreten stochastischer Schäden (Föten, Kinder, blutbildendes Gewebe, Darm….).
Weitere Ursachen: Die wahre Trefferzahl kann vom Mittelwert abweichen. Mehrere gleichzeitige Treffer ergeben größere, zum Teil dann nicht mehr reparable Schäden.

## Slide 43: Dosisgrößen im Strahlenschutz
Bei hoher Strahlungsdosis (medizinische Therapie) wird die Energiedosis D verwendet. Radiologen applizieren den Patienten eine individuell für die spezielle Erkrankung und die verwendete Strahlenqualität nach klinischen Erfahrungen am besten geeignete Energiedosis D. Die Anforderungen an die Messgenauigkeit bei der Bestimmung der Energiedosis sind hoch.
Im Strahlenschutz sollen Dosisgrenzwerte eingehalten werden, die das stochastische Strahlenrisiko unabhängig von der Art der Strahlung begrenzen. Zur Abschätzung des Spätfolgenrisikos durch Strahlung verwendet man die Äquivalentdosis H.

## Slide 44: Strahlenschutzgrößen
Im Jahre 1990 hat die internationale Strahlen-schutzkommission Dosisgrößen für den Strahlenschutz definiert. Mit der Novellierung der Strahlenschutzverordnung des Jahres 2001 wurden diese Größen in Deutschland gesetzlich verbindlich vorgeschrieben.
Das Prinzip: Organe tragen unterschiedlich zum Gesamtrisiko des Menschen bei. Dies wird durch Gewebe-Wichtungsfaktoren wT berücksichtigt. Die unterschiedliche Wirkung verschiedener der Strahlenarten wird durch Strahlungs-Wichtungsfaktoren wR berücksichtigt.

## Slide 45: Strahlenschutzgröße HT
Organdosis HT
Die gesamte Organdosis HT ist die Summe Organdosis HT,R über R, die sich für eine bestimmte Strahlenart R als Produkt der über das Organ gemittelten Energiedosis und dem Strahlungswichtungsfaktor wR ergibt.
Die Einheit der Organdosis ist das Sievert.
(Einheitenzeichen 1 Sv).

## Slide 46: Strahlungs-wichtungsfaktor wR
Photonen, alle Energien 1
Elektronen und Myonen, alle Energien 1
Neutronen, Energie < 10 keV 5
10 keV bis 100 keV 10
> 100 keV bis 2 MeV 20
> 2 MeV bis 20 MeV 10
> 20 MeV 5
Protonen, außer Rückstoßprotonen, Energie > 2 MeV 5
Alphateilchen, Spaltfragmente, schwere Kerne 20

## Slide 47: Strahlenschutzgröße E
2. Effektive Dosis E
Die effektive Dosis E ist die Summe der Organdosen HT, jeweils multipliziert mit dem zugehörigen Gewebe-wichtungs-faktor wT. Dabei ist über alle aufgeführten Organe und Gewebe zu summieren.
Die Einheit der effektiven Dosis ist das Sievert. (Einheitenzeichen 1 Sv).

## Slide 48: Gewebe-wichtungsfaktor wT
Keimdrüsen 0,20
Knochenmark (rot) 0,12
Dickdarm 0,12
Lunge 0,12
Magen 0,12
Blase 0,05
Brust 0,05
Leber 0,05
Speiseröhre 0,05
Schilddrüse 0,05
Haut 0,01
Knochenoberfläche 0,01
Andere Organe oder Gewebe 0,05
Zur Vereinfachung unterscheidet man nur 12 verschiedene Organe.
Alle anderen Organe erhalten pauschal den Gewebe-wichtungsfaktor 0,05.

## Slide 49: Abschätzung des Strahlenrisikos
Obwohl viele strahlenbiologische Befunde auf ein Verhalten entsprechend der Funktionen des Typs c, b und e hinweisen, verwendet man im Strahlenschutz als konservative Abschätzung des Strahlenrisikos die lineare Beziehung a.
Der Risikofaktor entspricht der Steigung der Geraden

## Slide 51: Risikofaktoren von japanischen Atombombenüberlebenden
Japanische Atombombenüberlebende in Hiroshima und Nagasaki werden seit 1945 medizinisch beobachtet. Bis 1985 wurden unter 75000 untersuchten Personen 340 zusätzliche Fälle von Leukämie oder soliden Tumoren gefunden. Zahl zusätzlicher Leukämien: 80 bei 240 insgesamt.
Risikofaktor:
(1 – 5)·10-4 Sv-1a-1
Leukämien

## Slide 52: Risikofaktoren von japanischen Atombomben-überlebenden
Andere Krebsarten ohne Leukämie.
Problem: Alle Krebsarten außer Leukämie haben ein exponentiell ansteigendes Risiko.

## Slide 53: Risikofaktoren nach ICRP 103 (2007)
Die Internationale Strahlenschutzkommission ICRP empfiehlt (2007) für die Gesamtsterblichkeit den Risikofaktor von 5% pro 1 Sv.
Vergleich der Daten von ICRP 103 (2007) und ICRP 60 (1990)

## Slide 56: Typische Dosiswerte bei medizinischer Diagnostik